## Slide 1: фізико-хімічнІ методИ аналізу у фармацевтиці
Вибіркова навчальна дисципліна
Освітня програма “Фармація, промислова фармація”
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Семестр викладання 5
Група 361
Херсонський державний університет
Медичний факультет
Кафедра хімії та фармації

## Slide 2: Мета та Завдання Курсу
Мета курсу:Сформувати поняття про основи деяких сучасних фізико-хімічних методів аналізу, знання яких дозволяє більш глибоко і обґрунтовано підходити до інтерпретації різноманітних результатів досліджень в фармацевтиці.
Завдання курсу:
Теоретичні:
Сформувати теоретичні основи основних фізико-хімічних методів аналізу: теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.
Практичні:
На основі теоретичних знань набути вміння, використовуючи фізико-хімічні методи аналізу, визначати склад і будову різноманітних лікарських препаратів неорганічної та органічної природи та виконувати кількісний аналіз сумішей.

## Slide 3: Фармацевтичний аналіз
Сукупність методів, які дозволяють оцінити параметри якості біологічно активних речовин на всіх етапах існування ліків – від розробки та виробництва до реалізації
Форми контролю якості ліків
Фармакопейний аналіз
Постадійний контроль у процесі виробництва
Аналіз лікарських форм індивідуального виготовлення
Експрес-аналіз в умовах аптеки
Біофармацеватичний аналіз
Державна Фармакопея України

## Slide 4: Державна Фармакопея України (ДФУ)
Основний документ, що регламентує стандарти якості лікарських засобів.
Правовий акт, що містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті, а також методики контролю якості лікарських засобів
ДФУ має законодавчий характер. Її вимоги, що висуваються до лікарських засобів, обовʼязкові для всіх підприємств і установ України, які виробляють, зберегають, контролюють, реалізують і застосовують лікарські засоби, незалежно від форми власності

## Slide 5: Методи дослідження лікарських препаратів
Фізичні
Хімічні
Фізико-хімічні
Біологічні

## Slide 6: Фізико-хімічні методи аналізу лікарських препаратів
Оптичні методи
Хроматографія
Тонкошарова
Газо-рідинна
Рідино-рідинна
Йон-обмінна
Рефрактометрія
Поляріметрія
Фотоколориметрія
Спектрофотометрія
Нефелометрія
Люмінісцентний аналіз
Електрохімічніметоди
Амперометрія
Кондуктометрія
Потенціометрія
Полярографія
Кулонометрія

## Slide 7: Визначення фізичних властивостей органічних сполук
Визначення температури плавлення
Тпл.
Для твердої речовини температура плавлення є його характерною константою. Чиста речовина плавиться у вузькому температурному інтервалі – від десятих градуса до одного-двох градусів. Присутність у речовині домішок знижує температуру плавлення. Крім того, збільшується і температурний інтервал плавлення. Ціми властивостями користуються для встановлення ідентичності двох речовин (“змішана проба”).
Визначення температури плавлення проводять в капілярі, який опущений разом з термометром у спеціальний сосуд (прилад), що нагрівається
Визначення температури кипіння
Ткип.
Температура кипіння є важливою константою рідкої речовини. Визначення температури кипіння проводять при перегонці рідини. Чиста речовина кипіть при постійній температурі, якщо не змінюється зовнішній тиск. Чим більш чиста частина, тим більш вузький інтервал початку та закінчення перегонки. Індивідуальна речовина кипіть у вузькому температурному інтервалі, який відповідає 0,52°.

## Slide 8: Визначення фізичних властивостей органічних сполук
Визначення густини
Густина відноситься до характерних констант чистої речовини. Величина її залежить від температури. Звичайно визначають відносту гутсину частіше всього по воді, густина якої при 4°С дорівнює одиниці (0,99997 г/см3).
Для швидкого визначення густини рідких речовин використовують ареометри.
Для більш точного визначення густини рідких речовин використовують пікнометри ємністю 1-2 см3.
Достатньо точно густину рідких та твердих речовин можна виміряти за допомогою гідрастатичних терезів, у якості яких використовують звичайні аналітичні терези
Визначення показника заломлення
Показник заломлення відноситься до най важливіших фізичних констант речовин та перевірки їхньої чистоти. Значення показника заломлення залежить від температури, зі зростанням температури величина його знижується.
Зі зміною концентрації розчину величина показника заломлення змінюється.
При позначенні величини показника заломлення вказують індексами температуру та довжину хвилі ( ). Для визначення показника заломлення використовують рефрактометри різної модифікації
Визначення питомого кута обертання
Для порівняння (визначення) оптичної активності різних енантіомерів користуються значенням питомого обертання , вимірюваного при 20 ºC відносно D-лінії натрію (539,3 нм) за допомогою поляриметру. Питоме обертання характеризує оптичну активність енантіомеру при його концентрації 1 г/см3 і довжині трубки 1 дм

## Slide 9: Хроматографія
Метод розділення, аналізу та фізико-хімічного дослідження речовин
В залежності від способу переміщення сорбатів уздовж шару сорбенту
В залежності від мети хроматографічного процесу
В залежності від природи процесу, що обумовлює розподіл сорбатів між рухомою і нерухомою фазами
За агрегатним станом рухомої фази
За геометрією сорбційного шару нерухомої фази
За механізмом розділення
Хроматографія – це процес, який ґрунтується на переміщенні дискретної зони уздовж шару адсорбенту (нерухома фаза) в потоці рухомої фази і пов’язаний з багаторазовим повторенням сорбційних та десорбційних актів. Хроматографічний процес здійснюється при сорбційному розподілі речовини між двома фазами, одна з яких переміщується відносно іншої. Оскільки швидкість переміщення речовини (сорбата) і положення його зони на шарі сорбенту в будь-який момент часу визначається швидкістю переміщення рухомої фази і значенням коефіцієнта розподілу між нерухомою та рухомою фазами, суміш речовин, які мають різні коефіцієнти розподілу, розділяється в процесі руху по шару сорбенту

## Slide 10
Паперова хроматографія
Тонкошарова хроматографія (ТШХ)
Хроматографія за агрегатним станом рухомої фази
Газова хроматографія
Рідинна хроматографія
Колонкова хроматографія
Хроматографія за геометрією сорбційного шару нерухомої фази
Площинна хроматографія
Газоадсорбційна хроматографія
Газорідинна хроматографія
Безпосередньо колонкова хроматографія
Капілярна хроматографія

## Slide 11
Хроматографія за механізмом розділення
Хроматографія в залежності від способу переміщення сорбатів уздовж шару сорбенту
Адсорбційна хроматографія
Осадова хроматографія
Розподільна хроматографія
Ексклюзивна хроматографія
Афінна хроматографія
Йонообмінна хроматографія
Витиснювальна хроматографія
Проявна хроматографія
Фронтальна хроматографія

## Slide 12
Хроматографія в залежності від природи процесу, що обумовлює розподіл сорбатів між рухомою і нерухомою фазами
Хроматографія в залежності від мети хроматографічного процесу
Осадова
Розподільна
Йоннообмінна
Адсорбційна
Гель-хроматографія
Неаналітична
Аналітична
Препаративна
Промислова

## Slide 13: Оптичні методи аналізу
Спектрофотометрія
Спектрофотометричний аналіз ґрунтується на визначенні спектра поглинання або вимірюванні світлопоглинання при суворо визначеній довжині хвилі, яка відповідає максимуму кривої поглинання даної досліджуваної речовини
Фотоколориметрія
Ґрунтується на порівнянні інтенсивності забарвлення досліджуваного забарвленого розчину і стандартного забарвленого розчину певної концентрації. Метод ґрунтується на переведенні компонента, що визначають, в сполуку, яка поглинає світло, кількість продукту встановлюють шляхом вимірювання світлопоглинання. Поглинання світла вимірюють за допомогою приладів – фотоелектроколориметрів (ФЕК)
Нефелометрія
Метод кількісного аналізу по інтенсивності світла, який розсіювається зависсю речовини, що визначається
Люмінесцентний аналіз
Ґрунтується на явище люмінесценції. Фотолюмінесцентний аналіз ґрунтується фотолюмінесценції досліджуваної речовини, що збуджується УФ-випромінюванням, джерелом якого є ртутно-кварцеві або ксенонові лампи. Кількісний аналіз ґрунтується на залежності інтенсивності люменісценції від кількості люмінесціруючої речовини

## Slide 14: Електрохімічні методи аналізу
Кондуктометрія
Сукупність електрохімічних методів дослідження і аналізу речовини, що ґрунтуються на вимірюванні електричної провідності електролітів. Аналітична кондуктометрія включає прямі та посередні методи і кондуктометричне титрування
Кулонометрія
Електрохімічний метод дослідження та аналізу, який ґрунтується на вимірюванні кількості електрики, яка пройшла крізь електролізер при електрохімічному окисненні або відновленні речовини.
Кулонометричне титрування проводять при постійній силі струму електролізу і фіксують тривалість електролізу по завершенню хімічної реакції.
Амперометричне титрування
Електрохімічний метод кількісного аналізу, в якому кінцеву точку титрування знаходять по залежності граничного дифузійного струму, який відповідає даній електрохімічній речовині від обʼєму доданого титранту
Електрохімічний метод дослідження ті аналізу , який ґрунтується на визначенні залежності між рівноважним електродним потенціалом і термодинамічною активністю компонентів, які приймають участь у електрохімічній реакції
Потенціометрія